## ČSN 33 1500

| Pořadové číslo | Druh prostředí | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Normální | 5 | AA4, AB5, BC2 a XX1 pro ostatní |
| 2 | Studené | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 3 | Horké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 4 | Vlhké | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 5 | Mokré | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 6 | Se zvýšenou korozní agresivitou | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 7 | S extrémní korozní agresivitou | 1 | AD2 až AD8, AF4 |
| 8 | Prašné s prachem nehořlavým | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 9 | S otřesy | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 10 | S biologickými škůdci | 3 | AA2, AA6, AB1, AB2, AB6 Až AB8, AE6, AK2, AL2 |
| 11 | Pasivní s nebezpečím požáru | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 |
| 12* | Pasivní s nebezpečím výbuchu | 2 | AG2, AG3, BE2, BE3 bez nebezpečí výbuchu |
| 13 | Venkovní | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |
| 14 | Pod přístřeškem | 4 | AB1 až AB3, AB6 až AB8 + AD3 až AD5 + ostatní vlivy podle místní situace |

*Nevztahuje se naochranný prostor, který nehraničí se žádným stupněm nebezpečí výbuchu – tyto prostory se revidují jako bez nebezpečí výbuchu.

## Lhůty pravidelných revizí dle druhu prostoru a rizika ohrožení osob.

| Pořadové číslo | Druh prostoru dle rizika ohrožení osob | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prostory určené ke shromažďování více než 250 osob (např. v kulturních a sportovních zařízeních atd.) | 2 | BD3, BD4 |
| 2* | Zděné obytné a kancelářské budovy | 5 | BD1 |
| 3 | Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná rekreační zařízení | 3 | BD4, BA2 |
| 4* | Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 | 2 | CA2 |
| 5 | Pojízdné a převozné prostředky | 1 |  |
| 6 | Prozatímní zařízení staveniště | 0,5 |  |

*Nevztahuje se na bytové prostory a příslušenství bytu.

## Lhůty pravidelných revizí hromosvodů podle ČSN EN 62305.

| Pořadové číslo | Druh objektu | Revizní lhůty v rocích | Přiřazení dle ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Objekty s prostory s prostředím s nebezpečím výbuchu nebo požáru, objekty konstruované ze stavebních hmot stupně hořlavosti C1, C2, C3 | 2 | BE2, BE3, CA2 |
| 2* | Ostatní | 4 | Všechny kromě BE2, BE3, CA2 |

*A vždy ihned po zásahu bleskem.

## Lhůty pravidelných revizí a kontrol el. spotřebičů dle normy ČSN 33 1610 ed.2

| Skupina el. spotřebičů používaných | Spotřebiče a nářadí držené v ruce | Ostatní nepřipevněné spotřebiče |  |
| --- | --- | --- | --- |
| třída | Revize | třída | Revize |
| A pro pronájem | před vydáním uživateli | před vydáním uživateli |
| B ve venkovním prostoru (stavby) | I II, III | 3 měsíce 6 měsíců | I, II, III | 6 měsíců |
| C ve vnitřních prostorách (řemesla) | I II, III | 6 měsíců 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
| D ve veřejných prostorách (školy, hotely ) | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |
| E při administrativní činnosti | I, II, III | 12 měsíců | I, II, III | 24 měsíců |